## Slide 1
混凝土楼面布料机
全系统解决方案

## Slide 2
产品概述
1、全套解决方案针对混凝土布料机进行设计，包含液压系统、电控系统、液压油缸、回转过电环模块(选配)，完美实现布料机各项功能。
2、整体美观大方，占用空间小，适合行走式、内爬式及顶升式等各类机型:
3、23年专业液压油缸制造厂家，混凝土泵送主油缸市场占有量全国领先，满足所有布料机油缸需求；
4、液压系统针对不同型号布料机进行专项优化，配置高（可选用比例多路阀）、动力强劲、可靠性高;
5、所有液压泵站自带防雨棚，适应布料机室外作业。
6、所有液压元件均采用优质国产或进口件，性价比高，稳定性强，经久耐用，维护方便;
7、专门为布料机开发的电控系统，确保每一个动作执行到位，并配有保护及后备线路，大大提高施工稳定性；
8、所有型号均配备无线/有线遥控器，高端型号更可配备肩式无线/有线一体遥控器，降低现场劳动强度及施工风险；
9、电控箱箱体采用不锈钢箱体并配备防雨罩，适应各种施工环境；
10、独有的回转过电环模块；
11、配备自动温控系统，即温度达到上限设定值自动启动风冷却器，低于下限设定值关闭风冷却器。

## Slide 3
技术参数表
由于技术不断更新进步，技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准
液压系统 |  |  |  |  |  |  | 
型号 |  | 17/21M-3RM | 17/21M-3RH | 33M-3RM | 33M-4RM | 33M-4RH | 36M-4RH
项目 | 单位 |  |  |  |  |  | 
电源 | V | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz | 380V/50Hz/60Hz
功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22
系统压力 | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
油箱容积/加油量 | L | 120 | 120 | 140 | 175 | 175 | 175
系统流量 | L/min | 11 | 11 | 26 | 36 | 36 | 36
风机功率 | W | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300
主阀 |  | 力士乐乐卓 | 力士乐乐卓 | 力度克/海德罗斯 | 力度克/海德罗斯 | 力度克/海德罗斯 | 力度克/海德罗斯
控制阀类型 |  | 国产电磁阀组 （力士乐乐卓） | 进口电磁阀组 （Rexroth、Atos） | 进口电磁阀组 （Rexroth、Atos） | 进口电磁阀组 （Rexroth、Atos） | 进口多路阀（Danfoss) | 进口多路阀（Danfoss)
控制方式 |  | 开关量控制 | 开关量控制 | 开关量控制 | 比例量控制 | 比例量控制 | 比例量控制
温控系统 |  | 带温控模块、自动启停风冷却器 | 带温控模块、自动启停风冷却器 | 带温控模块、自动启停风冷却器 | 带温控模块、自动启停风冷却器 | 带温控模块、自动启停风冷却器 | 带温控模块、自动启停风冷却器
臂架油缸缸径 | mm | 100-220 |  |  |  |  | 
臂架油缸杆径 | mm | 75-130 |  |  |  |  | 
臂架油缸行程 | mm | 500-1800 |  |  |  |  | 

## Slide 4
技术参数表
电控系统 |  |  |  |  |  |  | 
型号 |  | 17/21M-3RM-DK | 17/21M-3RH-DK | 33M-3RM-DK | 33M-4RM-DK | 33M-4RH-DK | 36M-4RH-DK
项目 | 单位 |  |  |  |  |  | 
主回路电压 | VAC | 三相380VAC / 50Hz | 三相380VAC / 50Hz | 三相380VAC / 50Hz | 三相380VAC / 50Hz | 三相380VAC / 50Hz | 三相380VAC / 50Hz
控制回路电压 | VAC | 单相220VAC & 24VDC | 单相220VAC & 24VDC | 单相220VAC & 24VDC | 单相220VAC & 24VDC | 单相220VAC & 24VDC | 单相220VAC & 24VDC
控制模式 |  | 面板控制/有线遥控/无线遥控 | 面板控制/有线遥控/无线遥控 | 面板控制/有线遥控/无线遥控 | 面板控制/有线遥控/无线遥控 | 面板控制/无线遥控 | 面板控制/无线遥控
控制方式 | VDC/A | 继电器控制，24VDC/8A | 继电器控制，24VDC/8A | 继电器控制，24VDC/8A | 继电器控制，24VDC/9A | 控制器+触摸屏 | 控制器+触摸屏
急停功能 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
短路/过载保护 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
元器件品牌 |  | 施耐德/霍尼韦尔 | 施耐德/霍尼韦尔 | 施耐德/霍尼韦尔 | 施耐德/霍尼韦尔 | 施耐德/霍尼韦尔 | 施耐德/霍尼韦尔
有线遥控品牌 |  | 国产优质 | 国产优质 | 国产优质 | 国产优质 | / | /
无线遥控品牌 |  | 禹鼎 | 禹鼎 | 禹鼎 | 禹鼎 | 欧姆 | 欧姆
整机尺寸 | mm | 550*750*250 | 550*750*250 | 550*750*250 | 550*750*250 | 550*750*250 | 550*750*250
整机重量 | Kg | 50Kg | 50Kg | 50Kg | 50Kg | 50Kg | 50Kg
安装方式 |  | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式